SCHEDA TECNICA

- Dati dimensionali

Superficie utile lorda massima del chiosco 30 mq comprensivi di :

-1 servizio igienico da utilizzarsi da parte della gestione;

-1 antibagno con eventuale funzione anche da spogliatoio;

-zone relative allo svolgimento della tipologia di somministrazione indicata nel bando;

Aree di accesso esterno al chiosco:

-larghezza minima di 1,50m per fruibilità da parte dei diversamente abili;

-spazi antistanti all’accesso esterno dell’edificio minimo di 1,50mq per diversamente abili;

-dislivelli sui percorsi per raggiungimento zona di somministrazione del chiosco contenuti in 2,5cm (per disabili);

Altezza dei locali:

-altezza interna 3m, per i locali a copertura inclinata l’altezza minima può essere di 2,70m;

Area di pertinenza:

-area di pertinenza permeabile contigua o i prossimita' all’area di insistenza del manufatto con una superficie non superiore di 30 mq per eventuale occupazione stagionale con tavolini all’aperto;

- caratteristiche tecniche

Struttura:

Il manufatto deve essere realizzato con materiale leggero; la struttura portante o porzione della stessa può essere prevista  in legno e/o in acciaio delimitata da partizioni leggere, a condizione che si armonizzi con il contesto architettonico e ambientale circostante. Si prediligono tipologie versatili atte a creare delle zone di “filtro” fra la parte “chiusa” del chiosco e la parte di “territorio aperto” del verde pubblico circostante, comunque seguendo sempre le prescrizioni di cui all' allegato “C” al regolamento edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°25 del 02/04/2009.

Ubicazione:

La struttura dovrà essere collocata nell’area interna del verde pubblico, di proprietà comunale, come risulta individuata nella planimetria allegata individuata nel Parco dell' “Albereta” tra Via Bruciatoia e Viale G.Mazzini .

Elementi di finitura:

Tutti i materiali e gli elementi di finitura devono essere contestualizzati al luogo di ubicazione del chiosco.

E’ fatto divieto nell’ambito della gestione dell’attività del chiosco l’installazione di insegne pubblicitarie ed altro mezzo pubblicitario dell’attività svolta, e la collocazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco,comunque seguendo sempre le prescrizioni di cui all' allegato “C” al regolamento edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°25 del 02/04/2009.

- elaborati tecnici

-progetto architettonico del chiosco in scala 1:100  o 1:50 (piante, prospetti e sezioni);

-planimetria generale con ubicazione del chiosco e del contesto in scala 1.200;

-relazione descrittiva con indicazione e abaco dei materiali scelti;

-schema smaltimento reflui;

Si precisa che gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato;

# Footnotes

definizione art. 16 delle N.T.A. del RUC